| Техническое задание ГДОУ д/сад № 17 Центрального района г. Санкт Петербурга 2011г. |
| --- |
| № п/п | Наиминование | Технические характеристики | Количество | Единицу измерения. | Общая сумма |
| 1 | Шкаф в раздевалку с антресолью 5-ти секционный | Габаритные размеры – 1470х320х1580 мм. Изготовлен из ЛДСП не менее 16 мм итальянского производства, с антивандальным, влаго и термостойким покрытием с низким содержанием формальдегида, соответствующее категории Е-1 СанПин 2.4.1249-03. Цвет ЛДСП – бук. Все детали обработаны противоударной ПВХ кромкой, толщиной не менее 2 мм. Шкаф имеет габаритные размеры 1470х320х1300 мм. Конструкция поделена средниками на пять равных частей, в каждой из которых имеется полка, предусмотренная под шапки и полка, установленная на полкодержателях - дупло, что дает возможность регулировать её по высоте, под обувь. В каждой секции имеются по два крючка с двумя рожками, установленных с разных сторон. Секции закрываются дверью из ЛДСП, установленной на внутренние петли с ручкой-грибком посередине фасада. Дверь имеет небольшой зазор, для проветривания одежды. Антресоль имеет габаритные размеры 1470х320х280 мм. Конструкция поделена средниками на пять равных частей. Верх антресоли состоит из двух панелей, между которыми имеется зазор для проветривания. Каждая из секций закрываются дверью из ЛДСП, установленной на внутренние петли с ручкой-грибком посередине фасада. Шкаф и антресоль соединяются между собой межсекционными стяжками. С обратной стороны изделие закрывается листом ХДФ. Имеется спил под плинтус, для удобного размещения вдоль стены. Нижние части опор оборудованы пластмассовыми наконечниками (подпятники) для защиты изделия при перестановке и препятствии попадания влаги. Вся фурнитура немецкой фирмы Hettich, что гарантирует бесшумность открывания, прочность, надежность и не нуждающаяся в техническом обслуживании с длительным сроком службы. Технические характеристики изделия должны в точности соответствовать спецификации заказчика и согласованы с заказчиком. | 9 шт. | 7200 | 64800,00 |
| 2 | Шкаф в раздевалку с антресолью 4-х секционный | Габаритные размеры – 1180х320х1580 мм. Изготовлен из ЛДСП не менее 16 мм итальянского производства, с антивандальным, влаго и термостойким покрытием с низким содержанием формальдегида, соответствующее категории Е-1 СанПин 2.4.1249-03. Цвет ЛДСП – бук. Все детали обработаны противоударной ПВХ кромкой, толщиной не менее 2 мм. Шкаф имеет габаритные размеры 1180х320х1300 мм. Конструкция поделена средниками на четыре равные части, в каждой из которых имеется полка, предусмотренная под шапки и полка, установленная на полкодержателях - дупло, что дает возможность регулировать её по высоте, под обувь. В каждой секции имеются по два крючка с двумя рожками, установленных с разных сторон. Секции закрываются дверью из ЛДСП, установленной на внутренние петли с ручкой-грибком посередине фасада. Дверь имеет небольшой зазор, для проветривания одежды. Антресоль имеет габаритные размеры 1180х320х280 мм. Конструкция поделена средниками на четыре равные части. Верх антресоли состоит из двух панелей, между которыми имеется зазор для проветривания. Каждая из секций закрываются дверью из ЛДСП, установленной на внутренние петли с ручкой-грибком посередине фасада. Шкаф и антресоль соединяются между собой межсекционными стяжками. С обратной стороны изделие закрывается листом ХДФ. Имеется спил под плинтус, для удобного размещения вдоль стены. Нижние части опор оборудованы пластмассовыми наконечниками (подпятники) для защиты изделия при перестановке и препятствии попадания влаги. Вся фурнитура немецкой фирмы Hettich, что гарантирует бесшумность открывания, прочность, надежность и не нуждающаяся в техническом обслуживании с длительным сроком службы. Технические характеристики изделия должны в точности соответствовать спецификации заказчика и согласованы с заказчиком. | 6 шт. | 5900 | 35400,00 |
| 3 | Шкаф в раздевалку с антресолью 3-х секционный | Габаритные размеры – 890х320х1580 мм. Изготовлен из ЛДСП не менее 16 мм итальянского производства, с антивандальным, влаго и термостойким покрытием с низким содержанием формальдегида, соответствующее категории Е-1 СанПин 2.4.1249-03. Цвет ЛДСП – бук. Все детали обработаны противоударной ПВХ кромкой, толщиной не менее 2 мм. Шкаф имеет габаритные размеры 890х320х1300 мм. Конструкция поделена средниками на три равные части, в каждой из которых имеется полка, предусмотренная под шапки и полка, установленная на полкодержателях - дупло, что дает возможность регулировать её по высоте, под обувь. В каждой секции имеются по два крючка с двумя рожками, установленных с разных сторон. Секции закрываются дверью из ЛДСП, установленной на внутренние петли с ручкой-грибком посередине фасада. Дверь имеет небольшой зазор, для проветривания одежды. Антресоль имеет габаритные размеры 890х320х280 мм. Конструкция поделена средниками на три равные части. Верх антресоли состоит из двух панелей, между которыми имеется зазор для проветривания. Каждая из секций закрываются дверью из ЛДСП, установленной на внутренние петли с ручкой-грибком посередине фасада. Шкаф и антресоль соединяются между собой межсекционными стяжками. С обратной стороны изделие закрывается листом ХДФ. Имеется спил под плинтус, для удобного размещения вдоль стены. Нижние части опор оборудованы пластмассовыми наконечниками (подпятники) для защиты изделия при перестановке и препятствии попадания влаги. Вся фурнитура немецкой фирмы Hettich, что гарантирует бесшумность открывания, прочность, надежность и не нуждающаяся в техническом обслуживании с длительным сроком службы. Технические характеристики изделия должны в точности соответствовать спецификации заказчика и согласованы с заказчиком. | 3 шт. | 4100,00 | 12300,00 |
| 4 | Шкаф в раздевалку с антресолью 2-х секционный | Габаритные размеры – 600х320х1580 мм. Изготовлен из ЛДСП не менее 16 мм итальянского производства, с антивандальным, влаго и термостойким покрытием с низким содержанием формальдегида, соответствующее категории Е-1 СанПин 2.4.1249-03. Цвет ЛДСП – бук. Все детали обработаны противоударной ПВХ кромкой, толщиной не менее 2 мм. Шкаф имеет габаритные размеры 600х320х1300 мм. Конструкция поделена средниками на три равные части, в каждой из которых имеется полка, предусмотренная под шапки и полка, установленная на полкодержателях - дупло, что дает возможность регулировать её по высоте, под обувь. В каждой секции имеются по два крючка с двумя рожками, установленных с разных сторон. Секции закрываются дверью из ЛДСП, установленной на внутренние петли с ручкой-грибком посередине фасада. Дверь имеет небольшой зазор, для проветривания одежды. Антресоль имеет габаритные размеры 600х320х280 мм. Конструкция поделена средниками на три равные части. Верх антресоли состоит из двух панелей, между которыми имеется зазор для проветривания. Каждая из секций закрываются дверью из ЛДСП, установленной на внутренние петли с ручкой-грибком посередине фасада. Шкаф и антресоль соединяются между собой межсекционными стяжками. С обратной стороны изделие закрывается листом ХДФ. Имеется спил под плинтус, для удобного размещения вдоль стены. Нижние части опор оборудованы пластмассовыми наконечниками (подпятники) для защиты изделия при перестановке и препятствии попадания влаги. Вся фурнитура немецкой фирмы Hettich, что гарантирует бесшумность открывания, прочность, надежность и не нуждающаяся в техническом обслуживании с длительным сроком службы. Технические характеристики изделия должны в точности соответствовать спецификации заказчика и согласованы с заказчиком. | 2 шт. | 3500,00 | 7000,00 |